## Slide 1
EK III: TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI İÇİN ERİŞİLEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME FORMU
I. SÜRÜCÜ KOLTUĞUNA İLAVE OLARAK SEKİZDEN FAZLA KOLTUĞU BULUNAN VE YOLCU TAŞIMAK AMACIYLA KULLANILAN ARAÇLAR
Bu form Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2001/85/AT) esas alınarak hazırlanmıştır. Bu Yönetmelik uygulanırken 661/2009/AT Yönetmeliği çerçevesinde ilgili araçlar için 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu uygulanır.
''SORUNUN İDARİ PARA CEZASINA ESAS SORU OLMASINA İLİŞKİN İBARE'' sütununda yer alan "*" işareti bulunan sorular idari para cezası kapsamında değerlendirmeye alınmaktadır. Diğer sorular izlemeye esas olan veya sorular arasında geçiş yapılmasına yönelik sorulardır.
İki soru numarası arasında kullanılan "-" ibaresi, bu iki soru arasındaki tüm soruları kapsamaktadır.
İzleme ve denetleme formunun tamamlanmasından sonra denetime katılan tüm komisyon üyeleri tarafından her sayfanın paraflanması, son sayfanın imzalanması gerekmektedir.
AÇIKLAMA

## Slide 2
KAPSAM
Bu form 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında yer alan ve Büyükşehir belediyeleri ve belediyelerin, şehir içinde kendilerince sunulan ya da denetimlerinde olan toplu taşıma hizmetlerinin erişilebilirliğinin izlenmesi ve denetlenmesine yöneliktir.

## Slide 3
A. BASAMAKLAR
* | A.1 | En az 1 adet servis kapısında birinci basamağın yerden yüksekliği; - Sınıf I ve Sınıf A araçlarda 250 mm'yi - Sınıf II, Sınıf III ve Sınıf B Araçlarda 320 mm'yi aşmayacak şekilde midir? Veya Araç Sınıf I ve Sınıf A ise, alternatif olarak biri giriş ve biri çıkış olmak üzere, iki kapı açıklığında, 1. basamağın yerden yüksekliği 270 mm'yi aşmayacak şekilde midir? | Evet / Hayır | 
 | A.2 | Araç Sınıf I ve Sınıf A ise, alternatif olarak biri giriş ve biri çıkış olmak üzere, iki kapı açıklığında, 1. basamağın yerden yüksekliği 270mm'yi aşmayacak şekilde midir? |  | 
* | A.3 | 1. soruda bahsedilen kapı/kapılarda yerden 1. basamaklar dışındaki, geçiş alanlarında ve geçit koridorundaki basamakların yüksekliği; - Sınıf I ve Sınıf A araçlarda 200 mm'yi - Sınıf II, Sınıf III ve Sınıf B Araçlarda 250 mm'yi aşmayacak şekilde midir? (Alçak zeminli geçit koridorundan oturma alanına geçiş, basamak olarak kabul edilmemektedir.) | Evet / Hayır | 
İPTAL

## Slide 4
B. HAREKET ENGELLİ YOLCULAR İÇİN ÖNCELİKLİ KOLTUKLAR VE BOŞLUKLAR
* | B.1 | Öncelikli koltukların asgari sayısı; - Sınıf I araçlarda 4 adet, - Sınıf II ve Sınıf III araçlarda 2 adet, - Sınıf A ve Sınıf B araçlarda 1 adet olarak ayrılmış mıdır? (Kullanılmadığı zaman katlanabilen koltuk öncelikli koltuk olarak tasarlanmamalıdır.) | Evet / Hayır | 

## Slide 5
* | B.13 | B.12'de sorulan serbest yükseklik, koltuğun bütünü ile koltuğa ait ayak boşluğunun düşey izdüşümü üzerinde midir? | Evet / Hayır | 
B. HAREKET ENGELLİ YOLCULAR İÇİN ÖNCELİKLİ KOLTUKLAR VE BOŞLUKLAR

## Slide 6
D. RESİMLİ GÖSTERİMLER (PİKTOGRAMLAR)
* | D.1 | Tekerlekli sandalye alanı ve/veya öncelikli koltuk takılı araçlara, dışarıdan görülecek şekilde, aracın hem ön yan kenarına, hem de ilgili servis kapısına (kapılarına) bitişik aşağıdaki şekle uygun resimli gösterimler bulunmakta mıdır? | Evet / Hayır | 

## Slide 7
H. TEKERLEKLİ SANDALYENİN SABİTLENMESİ
Tekerlekli Sandalye Bağlama Sistemi

## Slide 8
 | H.4 | Tekerlekli sandalye ve tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sisteminin ayrı olması durumunda öne doğru ise aşağıdaki şartları sağlamakta mıdır? *M2 kategorisi için: (a) Bir karın altı kemerinde 1110 daN 20 daN. Bağlama sistemi aracın tabanına monte edilmemişse, bu kuvvet aracın yatay düzleminde ve önüne doğru, tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sistemine uygulanmalıdır. Bağlama sistemi tabana monte edilmişse, bu kuvvet yatay düzlem ile 45o 10o‟lik bir açıda aracın önüne doğru uygulanmalıdır. (b) Üç noktalı kemerde, kemerin karın bölgesi üzerindeki kısmı üzerine, aracın yatay düzleminde öne doğru 675 daN 20 daN ve kemerin üst gövdeye denk gelen kısmı üzerine, aracın yatay düzleminde öne doğru 675 daN 20 daN, (c) Tekerlekli sandalye bağlama sistemi üzerine, aracın yatay düzlemi ile 45o 10o‟lik bir açıda öne doğru 1715 daN 20 daN, (d) Kuvvetler aynı anda uygulanmalıdır. *M3 kategorisi için: (a) Bir karın altı kemerinde 740 daN 20 daN. Bağlama sistemi aracın tabanına monte edilmemişse, bu kuvvet aracın yatay düzleminde ve önüne doğru, tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sistemine uygulanmalıdır. Bağlama sistemi tabana monte edilmişse bu kuvvet, yatay düzlem ile 45o 10o‟lik bir açıda aracın önüne doğru, (b) Üç noktalı kemerde, kemerin karın bölgesi üzerindeki kısmı üzerine, aracın yatay düzleminde öne doğru 450 daN 20 daN ve kemerin üst gövdeye denk gelen kısmı üzerine, aracın yatay düzleminde öne doğru 450 daN 20 daN, (c) Tekerlekli sandalye bağlama sistemi üzerine, aracın yatay düzlemi ile 45o 10o‟lik bir açıda öne doğru 1130 daN 20 daN, (d) Kuvvetler aynı anda uygulanmalıdır.
İPTAL

## Slide 9
İPTAL

## Slide 10
 | H.6 | Tekerlekli sandalye ve tekerlekli sandalye kullanıcısı bağlama sisteminin geriye doğru olması durumunda aşağıdaki şartı sağlamkta mıdır? *Tekerlekli sandalye bağlama sistemi üzerine, aracın yatay düzlemi ile 45o 10o‟lik bir açıda geriye doğru 810 daN 20 daN, |  | 
İPTAL

## Slide 11
Alternatif Tekerlekli Sandalye Bağlama Sistemi
* | H.7 | Sürücü Koltuğuna İlave Olarak Sekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu Taşımak Amacıyla Kullanılan Araçların Özel Hükümleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği'nin (2001/85/AT) Ek VII 3.8.2 maddesine uygun alternatif tekerlekli sandalye bağlama sistemi var mıdır? | Evet / Hayır | 

## Slide 12
K.ARACA BİNMEYİ KOLAYLAŞTIRAN DÜZENEKLERLE İLGİLİ ŞARTLAR
 | K.9 | Tekerlekli sandalye geçiş kapısında hangi sistem kullanılmaktadır? | Karoseri Alçaltma/Yükseltme Sistemi Cevabınız "Karoseri Alçaltma/yükseltme Sistemi" ise K.10-K.14.a sorularını cevapladıktan sonra FORM TAMAMLANMIŞTIR. Asansör Cevabınız "Asansör "ise K.14.b-K.28 sorularını cevapladıktan sonra FORM TAMAMLANMIŞTIR. Rampa Cevabınız "Asansör "ise K.29 soruyu cevaplayarak devam ediniz. | 

## Slide 13
KAROSERİ ALÇALTMA / YÜKSELTME SİSTEMİ
* | K.14 | Araçta bulunan karoseri alçaltma/yükseltme sistemi aşağıdaki hususları engellemekte midir? - Araç normal seyir yüksekliğinin altında iken, 5 km/h'in üzerinde sürülmesini, - Servis kapısının çalışmasının herhangi bir nedenle engellenmesi durumunda, aracın alçalmasına ve yükselmesini | Evet / Hayır | 
* | K.14.a | Karoseri alçaltma/yükseltme sistemi tam olarak indiğinde tekerlekli sandalyenin geçiş kapısı zemini ile durak zemini arasında oluşan yükseklik farkı en fazla 13 mm midir? (Karoseri alçaltma/yükseltme sistemi tam olarak indiğinde tekerlekli sandalyenin geçiş kapısı zemini ile durak zeminin hemzemin olması esastır.) | Evet / Hayır | 

## Slide 14
Asansör
* | K.14.b | Asansör çalışır durumda mıdır? | Evet / Hayır | 

## Slide 15
Güç Tahrikli Asansörler
 | K.23 | Asansör, araç sürücüsünün doğrudan görüş alanı içerisindeki bir servis kapısında bulunmakta mıdır? (Cevabınız hayırsa K.25'e geçiniz.) | Evet / Hayır | 
*

## Slide 16
Rampa
* | K.29.a | Rampanın tam olarak açılması ve kapanması, tekerlekli sandalyenin biniş ve inişinin sağlaması için oluşan deformasyonlar giderilmiş midir? | Evet / Hayır | 

## Slide 17
* | K.33 | Rampanın eğimi, uzatıldığında veya 150 mm yüksekliğindeki bir kaldırıma açıldığında en fazla % 12 midir? | Evet / Hayır | K.33 ve K.33.a SORULARININ İKİSİNİ DE HAYIR CEVABI VERİŞMESİ DURUMUNDA İDARİ PARA CEZASINA ESAS TEŞKİL EDER.
* | K.33.a | Rampanın eğimi uzatıldığında veya 150 mm yüksekliğindeki bir kaldırıma açıldığında en fazla %12'yi sağlamadığı durumlarda, aracın kullanılmakta olduğu hatta (aracın o hatta hizmet verdiğine dair belediye tarafından belgelendirilmesi koşuluyla) bulunan bütün durak platformları ile rampa eğimi %12'yi sağlayacak şekilde düzenlenmiş midir? (Düzenleme ile ilgili ayrıntı için EK II Açık Alanlar İçin Erişilebilirlik İzleme Denetleme Formu C.Duraklar bölümündeki C.I.14 sorusuna bakınız.) | Evet / Hayır |